## Slide 1: 《计算机通信与网络》 网 络 实 验1.2
华三H3C网络设备

## Slide 2
  百兆网络接口
  引脚信号定义
  千兆网络接口
  引脚信号定义
1.2 网络双绞线及测试

## Slide 3
1.2 网络双绞线及测试
双绞线（TP）电缆由绝缘的彩色铜线对组成，每根铜线的直径为0.5～0.6mm，两根铜线互相缠绕在一起，双绞线对中的一根电线传输信号信息，另一根接地并吸收干扰。4个线对
    网络双绞线（平行线.直通线）线序：(从左往右排序)
    1 2 3 4 5 6 7 8
    白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕(568B-国标)
  网线接口：接头RJ45

## Slide 4
1.2 网络双绞线及测试
  1、先抽出一段双绞线，把外皮剥掉一小段
  2、将4个线对，分别反向解开、捋直
  3、按568B标的网络平行线色序排列
  4、捏紧排线、绞齐线头
  5、把排线插入RJ45网络接头，要插到底、线序不能乱
  6、用压线钳使劲夹紧，多压紧几次
  7、制作网线的两端两个接头，使用测线仪测试该线的通断情况;
  两端的指示灯应该 对应序号闪亮，表明双绞线线路正常OK
网络平行线色序：568B-国标
    1 2 3 4 5 6 7 8
    白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕(568B-国标)
第1脚 白橙线

## Slide 5
1.2 网络双绞线及测试：测线仪
    网络平行双绞线的两端，插入测线仪的两个模块
    打开电源，两个模块的指示灯，按1-8顺序依次闪亮
    两端一一对应,实际1236线
    能对应连通即可（百兆连接）
    关闭电源
  演示：双绞线制作过程视频