## Slide 1: 《计算机通信与网络》实验
华三H3C网络设备

## Slide 2: 跨交换机VLAN划分 （参考实验教材P160 - P163）

## Slide 3: 跨交换机的VLAN划分
实验目的
  熟练掌握跨交换机的vlan划分；
  熟练掌握基于端口的vlan划分；
  掌握Trunk端口的配置方法。

## Slide 4: 跨交换机的VLAN划分
设备需求
  交换机 2台；
  PC机 4台；
  RJ45双绞线 若干；
  Console电缆 1根。

## Slide 5: 跨交换机的VLAN划分
实验拓扑结构图

## Slide 6: 跨交换机的VLAN划分
拓扑结构图

## Slide 7: 跨交换机的VLAN划分
实验步骤如下：
  1、按拓扑结构连接实验设备；
  2、配置PC机的IP地址；
  3、交换机1和交换机2分别创建vlan2 、vlan3，并且分配相应的端口；
  4、配置Trunk端口；
  5、测试结果。

## Slide 8: 配置跨交换机的VLAN
配置交换机1、2，需要用到的命令：
  将两台交换机的连接端口设置成Trunk口，并允许所有VLAN信息通过，用到的命令如下：交换机1的24口连接交换机2的24口
交换机1：
[H3C] interface Ethernet1/0/24 进入端口24的配置模式
[H3C] port link-type trunk 设置端口为Trunk访问模式
[H3C] port trunk permit vlan all 允许所有的数据从该端口通过
交换机2：
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/24 进入端口24的配置模式
[H3C] port link-type trunk
[H3C] port trunk permit vlan 2 3 允许VLAN2、3的数据从端口通过

## Slide 9: 跨交换机的VLAN划分
结果测试
  配置PC机IP地址，用平行双绞线将PC机分别连接到相应端口，用ping命令测试，同一vlan连接的机器可以连通，不同VLAN中的PC机不能连通，则表示实验成功。
  注：做完实验，验收结果后，将所有端口都放入vlan 1，
  清除自己建立的vlan：undo vlan x
  选做题目：交换机远程登陆，教材P164-P166

## Slide 10: 谢谢大家！