## Slide 1: 《计算机通信与网络》实验
华三H3C网络设备

## Slide 2: 静态路由配置实验
华三H3C网络设备

## Slide 3: 静态路由配置
实验目的
  掌握静态路由原理和配置方法
  掌握查看路由表的方法

## Slide 4: 静态路由配置
设备需求
  路由器 2台
  交换机 3台
  PC机 4台
  RJ45双绞线 若干
  Concole控制电缆 1根

## Slide 5: 静态路由配置
实验原理 路由器
  静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息；
  适用于比较简单的网络环境；
  缺点：不能自动适应网络拓扑结构的变化。

## Slide 6: 静态路由配置
实验拓扑图
  两个或多个小组之间，通过配置静态路由表信息协议来实现路由器的互连，查看各路由器的路由表信息
        （参考实验教材P173）
用一根网线连接两个路由器WAN口WAN口，
代替图中最上面的交换机；
路由器使用GE0和GE1口；

## Slide 7: 静态路由配置
实验步骤
  1、画好网络拓扑图，确定实际网段的ip地址等信息
  2、按划分的网段将硬件设备连接好，再接通电源；
  3、配置计算机ip地址、子网掩码和网关；
  4、配置路由器ip地址和路由表；
  5、测试网络连接。

## Slide 8: 静态路由配置
  PC参数设置：
    PC1的参数：
    IP地址：192.168.10.1
    子网掩码：255.255.255.0
    网关：192.168.10.254
    PC2的参数：
    IP地址：192.168.20.1
    子网掩码：255.255.255.0
    网关：192.168.20.254

## Slide 9: 静态路由配置
路由器R1配置如下：
  [R1] interface GE0/0
  [R1-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
  [R1-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  [R1-GigabitEthernet0/0] undo shutdown
  [R1-GigabitEthernet0/0]quit
  [R1]interface GE0/1
  [R1-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
  [R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
  [R1-GigabitEthernet0/1]undo shutdown
  [R1-GigabitEthernet0/1]quit
  [R1]ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.11.2 静态路由

## Slide 10: 静态路由配置
路由器R2配置如下：
  [R2] interface GE0/0
  [R2-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
  [R2-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  [R2-GigabitEthernet0/0] undo shutdown
  [R2-GigabitEthernet0/0]quit
  [R2]interface GE0/1
  [R2-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
  [R2-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
  [R2-GigabitEthernet0/1]undo shutdown
  [R2-GigabitEthernet0/1]quit
  [R2]ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.1 静态路由

## Slide 11: 静态路由配置
静态路由

## Slide 12: 静态路由配置
实际用到的命令（路由器1的配置如下，路由器2参照此命令配置）
带下一跳的静态路由：

## Slide 13: 静态路由配置
查看路由表，方法1：
display current-configuration (查看当前配置信息 )
    #interface GigabitEthernet0/0
    port link-mode route
    ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 // GE0的IP地址
    #
    interface GigabitEthernet0/1
    port link-mode route
    ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
    #
    interface GigabitEthernet0/2
    port link-mode bridge
    #
    ip route-static 192.168.20.0 24 192.168.11.2 //静态路由表，只有一个条目

## Slide 14: 静态路由配置
查看路由表，方法2：
[H3C]display ip routing-table (查看路由信息)
    192.168.10.0/32 Direct 0 0 192.168.10.1 GE0/0
    192.168.10.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
    192.168.10.255/32 Direct 0 0 192.168.10.1 GE0/0
    192.168.11.0/24 Direct 0 0 192.168.11.1 GE0/1
    192.168.11.0/32 Direct 0 0 192.168.11.1 GE0/1
    192.168.11.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
    192.168.11.255/32 Direct 0 0 192.168.11.1 GE0/1
    192.168.20.0/24 Static 60 0 192.168.11.2 GE0/1 //静态路由

## Slide 15: 静态路由配置
测试结果：
在主机PC1上ping主机PC2，测试网络的连通性，结果如下：
    PC>ping 192.168.20.1
    Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=62ms TTL=255
    Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=63ms TTL=255
    Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=63ms TTL=255
    Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=47ms TTL=255
    Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 47ms, Maximum = 63ms, Average = 58ms

## Slide 16: 谢谢大家！