## Slide 1: 《计算机通信与网络》实验
华三H3C网络设备

## Slide 2: RIP路由配置
华三H3C网络设备

## Slide 3: RIP路由配置
什么是RIP？
  RIP是一种内部网关协议，是一种动态路由选择协议，用于自治系统内的路由传输协议
  RIP协议采用距离矢量算法，使用跳数（metric）来衡量到达目的节点的路由距离。路由距离就是通往目的节点所需经过的链路数，取值为0~16，数值16表示路径无限长。
    （参考实验教材P177）

## Slide 4: RIP路由配置
拓扑结构

## Slide 5: RIP路由配置
  PC参数设置：
    PC1的参数：
    IP地址：192.168.10.1
    子网掩码：255.255.255.0
    网关：192.168.10.254
    PC2的参数：
    IP地址：192.168.20.1
    子网掩码：255.255.255.0
    网关：192.168.20.254

## Slide 6: RIP路由配置
RIP协议用到的指令：
  [H3C] rip
  [H3C-rip-1] network 192.168.10.0
  [H3C-rip-1] network 192.168.20.0
  或：
  [H3C] rip 2
  [H3C-rip-2] network 192.168.10.0
  [H3C-rip-2] network 192.168.20.0

## Slide 7: RIP路由配置
  执行查询指令，查看RIP详细信息：
  [R1]display ip routing-table
  Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
  192.168.20.0/24 RIP 100 1 192.168.11.2 GE0/1 //RIP路由
  [R1]display current-configuration
  rip 1
  network 192.168.10.0 //路由器端口所在网段的网络地址
  network 192.168.11.0

## Slide 8: 谢谢大家！