## Slide 1: 《计算机通信与网络》 网 络 实 验
（华三H3C网络设备）

## Slide 2: 《计算机通信与网络》实验内容
一、网络基础知识及双绞线制作、访问网络设备实验
二、交换机VLAN相关实验
三、路由器基础配置实验
四、RIP路由、OSPF路由配置
五、Windows下的DNS、DHCP服务器配置
六、Windows下的WEB、FTP服务器配置
七、扩展实验

## Slide 3: 实验5.1 Windows下的DNS服务器配置

## Slide 4
实验目的
  理解DNS服务器的基本概念和工作原理；
  掌握在Windows 2003 server 上安装DNS服务器的方法；
  掌握DNS服务器的配置方法；
  掌握DNS域名解析的测试方法。
实验5.1 Windows下的DNS服务器配置

## Slide 5
设备需求
实验5.1 Windows下的DNS服务器配置
  交换机 1台
  PC机 2台
  RJ45双绞线 2根
  需要注意：作为DNS服务器的PC机必须安装Windows Server版本的操作系统

## Slide 6
实验内容
实验5.1 Windows下的DNS服务器配置
  在Windows 2003 server 上安装DNS服务器；
  在Windows 2003 server 上配置DNS服务器
  创建DNS正向解析区域；
  创建DNS反向解析区域；
  配置计算机成为DNS服务器的客户端；
  在客户端进行DNS正向解析测试；
  在客户端进行DNS反向解析测试。

## Slide 7
5.1.1 DNS的基本概念和工作原理
IP地址：互联网上的一台主机要访问另外一台主机时，必须获知其IP地址, IP地址通常用点分十进制的形式来表示，如192.168.0.1。尽管IP地址能够唯一地标记网络上的计算机，但是IP地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点。
DNS的基本概念
域名：为了能够使人们更方便的访问互联网，发明了另一套字符型的地址方案，即所谓的域名。域名由一串用点分隔的名字组成，是Internet上某一台计算机或计算机组的名称，用于在数据传输时对计算机的定位标识。

## Slide 8
5.1.1 DNS的基本概念和工作原理
DNS（Domain Name System）：DNS是域名系统英文字母的缩写，它是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统。域名系统允许用户使用友好的名字而不是难以记忆的IP地址来访问Internet上的主机。当用户在应用程序中输入DNS名称时，DNS服务器将此名称解析为与此名称相关联的IP地址。
DNS的基本概念
www.baidu.com
易于记忆和使用
14.215.177.38
网络寻址标识
DNS服务器：域名到
IP地址的一一映射
域名
IP地址

## Slide 9
根域名服务器
顶级域名服务器
二级域名服务器
三级域名服务器
.
.
.
5.1.1 DNS的基本概念和原理
FQDN:(Fully Qualified Domain Name)全限定域名，即同时带有主机名和域名的名称。例如主机名是server1,域名是hnzz.edu.cn,那么FQDN就是server1.hnzz.edu.cn。
DNS的域名空间树形结构

## Slide 10
递归查询（Recursive Query）：客户机送出查询请求后，本地DNS服务器告诉客户机正确的数据（IP地址），如果本地DNS服务器内没有所需要的数据，则DNS服务器会代替客户机向其他的DNS服务器查询。客户机只需接触一次DNS服务器系统，最后由本地DNS服务器通知客户查到数据或者查询失败。
迭代查询（Iterative Query）：客户机送出查询请求后，若该DNS服务器中不包含所需数据，它会告诉客户机另外一台DNS服务器的IP地址，使客户机自动转向另外一台DNS服务器查询，依次类推，直到最后一台DNS服务器通知客户查到数据或者查询失败。
5.1.1 DNS的基本概念和原理
DNS的查询模式

## Slide 11
递归查询模式
迭代查询模式
5.1.1 DNS的基本概念和原理
DNS的查询模式

## Slide 12
5.1.1 DNS的基本概念和原理
DNS的查询模式
DNS域名解析是一个自上而下的过程

## Slide 13
选择一台已经安装好Windows 2003 server版本操作系统的PC机,在这台PC机上安装DNS服务器，确认其已安装了TCP/IP协议，将DNS服务器的IP地址设为静态的IP地址，并设置服务器自己TCP/IP协议的DNS配置。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置
DNS服务器的IP地址配置

## Slide 14
选择“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加或删除程序”，选择“添加/删除Windows组件”，弹出安装向导对话框，选择“网络服务”，点击“详细信息”按钮。
DNS服务器安装
步骤1：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 15
选择“域名解析协议（DNS）、动态主机配置协议（DHCP）” 复选框，单击“确定”按钮。
DNS服务器安装
步骤2：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 16
选择“域名解析协议（DNS）、动态主机配置协议（DHCP）” 复选框，单击“确定”按钮。
DNS服务器安装
步骤2：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 17
DNS服务器配置
DNS服务器配置
创建DNS正向解析区域
创建DNS反向解析区域
（1）创建正向解析区域文件；
（2）在新建正向区域文件中添加主机名称和IP地址等主机记录。
（1）创建反向解析区域文件；
（2）在新建反向区域文件中添加主机IP号和主机名称等指针记录。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 18
DNS服务组件完成安装后，在“开始”/“程序”/“管理工具”应用程序组中会出现“DNS”选项，进入DNS服务器管理窗口进行配置。
DNS服务器配置
步骤1：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 19
DNS服务器配置
5.1.2 DNS服务器的安装与配置
在“正向查找区域”选项中右键选择“新建区域”，输入新建主区域的区域名，然后点击下一步，创建新的区域文件，点击下一步，在出现的对话框中选择不允许动态更新，点击下一步，完成安装向导。
步骤2：

## Slide 20
在“正向查找区域”选项中右键选择“新建区域”，输入新建主区域的区域名，然后点击下一步，创建新的区域文件，点击下一步，在出现的对话框中选择不允许动态更新，点击下一步，完成安装向导。
DNS服务器配置
步骤2：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 21
在“正向查找区域”选项中右键选择“新建区域”，输入新建主区域的区域名，然后点击下一步，创建新的区域文件，点击下一步，在出现的对话框中选择不允许动态更新，点击下一步，完成安装向导。
DNS服务器配置
步骤2：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 22
选中要添加主机记录的主区域xidian.edu.cn，右键单击选择菜单“新建主机”。在“名称”下输入新添加的主机的名字，在“IP地址”文本框中输入相应的主机IP地址。
DNS服务器配置
步骤3：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 23
选中要添加主机记录的主区域xidian.edu.cn，右键单击选择菜单“新建主机”。在“名称”下输入新添加的主机的名字，在“IP地址”文本框中输入相应的主机IP地址。
DNS服务器配置
步骤3：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 24
在“反向查找区域”选项中右键选择“新建区域”，添加反向查找区域，输入网络ID，然后点击下一步，创建新的区域文件，点击下一步，在出现的对话框中选择不允许动态更新，点击下一步，完成安装向导。
DNS服务器配置
步骤4：
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 25
DNS服务器配置
步骤4：
在“反向查找区域”选项中右键选择“新建区域”，添加反向查找区域，输入网络ID，然后点击下一步，创建新的区域文件，点击下一步，在出现的对话框中选择不允许动态更新，点击下一步，完成安装向导。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 26
DNS服务器配置
步骤5：
选中要添加指针记录的192.168.5.x.subnet主区域，右键单击选择菜单“新建指针（PTR）”。在“主机IP号”下输入新添加指针的主机的IP号，在“主机名”文本框中输入相应的主机名称。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 27
DNS服务器配置
步骤5：
选中要添加指针记录的192.168.5.x subnet主区域，右键单击选择菜单“新建指针（PTR）”。在“主机IP号”下输入新添加指针的主机的IP号，在“主机名”文本框中输入相应的主机名称。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 28
向xidian.edu.cn主区域添加两台名称分别为DNSserver和DNSclient1的主机后，正向查找文件的资源列表。
DNS服务器配置
步骤6：
向192.168.5.xsubnet主区域添加两个新的指针（主机IP号和主机名称）后，反向查找文件资源列表。
5.1.2 DNS服务器的安装与配置

## Slide 29
配置DNS客户机的IP地址为192.168.5.6/24，DNS服务器IP地址选项设置为192.168.5.5，此时客户机与DNS服务器（IP地址为192.168.5.5）通过交换机互联且在同一个网段，客户机的查询请求和DNS服务器的查询结果就可以顺利到达对方。
DNS客户机的IP地址配置
5.1.3 DNS客户机配置

## Slide 30
实验内容：
1、理解DNS服务器的基本概念和原理。
2、熟悉DNS服务器、客户机的配置方法。
3、用ping命令测试DNS正向解析：ping 域名，得到主机的IP地址信息。
4、用nslookup测试DNS反向解析：nslookup IP地址，得到主机域名信息。

## Slide 31
实验内容：
用ipconfig /all查看客户机
IP地址，DNS服务选项是否
配置正确。
用ping命令和nslookup命令查看能否利用DNS服务器进行从域名到IP地址的正向解析和从IP地址到域名的反向解析。

## Slide 32: 谢谢大家！